Для служебного пользования

экз. № ____

УЧРЕЖДЕНИЕ

|  | “УТВЕРЖДАЮ” Директор Учреждения ________________ ФИО “____”_____________20___г. |
| --- | --- |

# Типовой план

# обеспечения физической защиты

# источников ионизирующего излучения

# Учреждения.

2014 г.

Содержание

- Введение

- Объекты

2.1. Область использования ИИИ.

2.2. Описание ИИИ

2.3. Категории ИИИ по степени радиационной опасности и уровень физической защиты

2.4. Местоположение и план объекта

2.5. Описание работы объекта.

3. Управление физической безопасностью.

3.1. Роли и ответственность.

3.2. Обучение и квалификация.

3.3. Предоставление права доступа.

3.4. Благонадежность.

3.5. Функциональные испытания системы ФЗ ИИИ.

3.6.Техническое обслуживание системы ФЗ ИИИ.

3.7. Защита информации.

3.8. Планирование бюджета и ресурсов.

4. Система физической защиты ИИИ.

4.1. Проект системы ФЗ ИИИ

4.2. Меры по обеспечению контроля доступа.

4.3. Средства задержки, обнаружения, оценки

5. Процедуры физической безопасности

5.1. Повседневная работа, работа во внеурочные часы и аварийная работа.

5.2. Открытие и закрытие объекта.

5.3. Контроль ключей и замков

5.4. Инвентаризация и учет радиоактивных источников.

6. Реагирование

6.1. План и организация реагирования

6.2. Взаимодействие

6.3. Аварийное реагирование и планирование на случай чрезвычайных ситуаций.

6.4. Повышенный уровень угрозы

6.5. Сообщения о событиях, связанных с  физической безопасностью

Приложение 1. Список оборудования и запасных частей системы ФЗ ИИИ

Приложение 2. Задачи по выполнению технического обслуживания системы ФЗ ИИИ

Приложение 3. График технического обслуживания системы ФЗ ИИИ

Приложение 4. Перечень действующих нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов

# Введение.

  - Настоящий План обеспечения физической защиты источников ионизирующего излучения Учреждения (далее – План ФЗ ИИИ) содержит документальное описание мер по планированию и осуществлению необходимых мероприятий по обеспечению физической защиты ИИИ в Учреждении во исполнение требований к обеспечению ФЗ ИИИ, установленных ТКП «Правила физической защиты источников ионизирующего излучения», утвержденным постановлением МЧС, МВД, КГБ от 18 мая 2012 г. № 31/142/20.

  - Цель Плана ФЗ ИИИ: документальное подтверждение выполнения требований по обеспечению физической защиты ИИИ, описание административных и технических мероприятий, направленных на осуществление мер по предотвращению несанкционированного изъятия ИИИ для использования в противоправных целях, несанкционированных действий, диверсий, утери и хищения, несанкционированной передачи ИИИ, а также использование его в качестве рабочего инструмента для руководства и персонала Учреждения.

  - План ФЗ ИИИ распространяется на (указывается оборудование и помещения, которые должны быть защищены):

    - радиологическое отделение Учреждения, где расположены:

- гамма-терапевтический аппарат с закрытым радионуклидным источником Co-60, относящимся к 1 категории по степени радиационной опасности;

1.3.2. изотопная лаборатория, где используются открытые радионуклидные источники Tc-99m, относящиеся к 2 категории по степени радиационной опасности.

  - План ФЗ ИИИ подлежит периодической проверке и актуализации 1 раз в год, либо чаще при появлении информации о повышении уровня угрозы, а также в случаях изменения в эксплуатации ИИИ или других изменений, способных повлиять на функционирование системы ФЗ ИИИ.

- Объекты.

Учреждение является медицинским/промышленным учреждением Республики Беларусь и оказывает услуги в области ……….

Предметом деятельности Учреждения является……….

  - Область использования ИИИ.

- гамма-терапевтическая установка …….. используется для лечения……..;

- открытые радионуклидные источники используются в радионуклидных исследованиях.

  - Описание ИИИ.

- ЗРнИ на основе …. (радионуклид), типа …., зав. № ….., паспорт № ……. от ……… г. в составе гамма-терапевтического аппарата ……, зав. № ….., ……. года выпуска, производитель оборудования – фирма …….. ЗРнИ  представляет собой …... Период полураспада составляет ….. лет. Максимальная активность – ….. ТБк. На ……. г. активность составляет ….. ТБк.

Замена источника выполняется каждые ….. лет/месяцев. В среднем время замены источника и время простоя аппарата, пока не установят новый источник, составляет около ……. часов.

- ОРнИ изотопной лаборатории: типа …… (радионуклид) производства …….. Фармацевтическая форма – …... Активность – …… МБк. Первичная упаковка (например, флакон) – ….. объемом …. см3. Количество флаконов – ….. Флакон находится в …...

Периодичность замены …. – ….. раз в месяц . по ….. флакона

2.3. Категории ИИИ по степени радиационной опасности и уровень физической защиты

В соответствии с Нормами и правилами по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность по обращению с ИИИ. Общие положения», утвержденными постановлением МЧС от 30.05.2010 г. № 22, ТКП 389-2012 «Правила физической защиты ИИИ», утвержденным постановлением МЧС, МВД, КГБ от 18.05.2012 г. № 31/142/20:

- ЗРнИ на основе …. в составе гамма-терапевтического аппарата …….. относится к ……категории по степени радиационной опасности. Соответствующий уровень ФЗ ИИИ – ……;

- ОРнИ изотопной лаборатории по …. классу работ относится к …. категории по степени радиационной опасности. Соответствующий уровень ФЗ ИИИ – …….

  - Местоположение и план объекта

Учреждение расположено в центре города/на окраине поселка/в деревне……., с северной/западной/южной/восточной стороны находится…... Ближайшая жилая зона находится на расстоянии …. км к югу/западу/востоку/северу от Учреждения.

Расстояние до ближайшей дежурной части Департамента охраны МВД составляет …. км.

К Учреждению открыто … проездов, а именно……. Аварийный выезд……….

План-схема расположения Учреждения относительно окружающих зданий, сооружений и т.п. по отношению к зонам, доступным для посетителей.

……..

Рисунок 1

Кабинет дистанционно-лучевой терапии расположен в ……. Учреждения.

Изотопная лаборатория расположена в …….. Учреждения.

Схема расположения помещений, где используются ИИИ, и размещения ИИИ, а также окружающих помещений, включая входы/выходы, окна и т.п.

……..

Рисунок 2. Кабинет дистанционно-лучевой терапии

……..

Рисунок 3.  Изотопная лаборатория

  - Описание работы объекта.

- В кабинете ….., где используется гамма-терапевтическая установка …….., организована 1/2/3-сменная пяти/шести/дневная рабочая неделя (1 смена - с …. до ….; 2 смена – с….до…..) с перерывом на обед с …. до … – 1 смена, с …. до … – 2 смена).

Количество персонала – …. человек (инженеры/техники/медицинские сестры/врачи-радиационные онкологи/санитарки/ ……).

В радиологическом отделении, на гамматерапевтической установке, в течение рабочего дня ежедневно проходят лечение до …. пациентов.

В рабочие часы на объекте может находиться около ….. человек персонала, ….. пациентов.

Вскрытие и сдача под охрану  аппарата …… осуществляется двумя лицами (… и …..). Включение и выключение оборудования производится …….. в присутствии ……….

В 1 смену работают:

… санитарок, …. медсестер, … инженеров, …..техников, …. врачей радиологии.

В изотопной лаборатории Учреждения организована ……сменная ….дневная рабочая неделя (смена – с …. до …..).

Количество персонала – ….. человек (….. врача, …. медицинских сестер, …. санитарок, …… инженеров).

В рабочие часы на объекте может одновременно находиться …. человек персонала, …… пациентов.

В течение рабочего дня в изотопной лаборатории ежедневно проводится …… исследований.

Вскрытие и сдача под охрану помещений изотопной лаборатории осуществляется двумя лицами (……. и …….). Включение и выключение оборудования производится …… в присутствии …….

Элюирование раствора ……(ОРнИ) осуществляется ….. медсестрами. …… осуществляется приготовление радиофармпрепаратов и введение их пациентам в присутствии ….. врачей. Далее ….. врача и ….. медсестер проводят обследование пациентов.

……. проводит процедуры контроля качества в блоке открытых источников радиофармпрепаратами и радиодиагностической аппаратурой в присутствии ….., на …….

……. санитарок осуществляют уборку во всех помещениях во время…….

Пациенты ожидают исследований в ……… и на исследования проводятся персоналом.

На обоих объектах могут находиться все сотрудники Учреждения в зависимости от возникшей необходимости врачебного медицинского процесса, инспекции и т.д.

- Управление физической безопасностью.

3.1. Роли и ответственность.

Директор/главный врач/начальник Учреждения несет общую ответственность за обеспечение ФЗ ИИИ и утверждает План обеспечения ФЗ ИИИ.

Для обеспечения ФЗ ИИИ назначены ответственные лица:

- за ……. ФЗ ИИИ в учреждении …… (должность, ФИО) Учреждения (приказ от ____№___);

- за ……..ФЗ ИИИ в подразделении/за техническую часть (а именно…)/за организационную часть (а именно…) (должность, ФИО) (приказ от ____№___);

- за …….. проверка благонадежности/…функции системы ФЗ ИИИ ………..(должность, ФИО) (приказ от ____№___);

……

Возможно  приведение схемы подчинения и взаимоотношений сотрудников Учреждения, ответственных за ФЗ ИИИ.

  - Обучение и квалификация.

Ответственные за обеспечение ФЗ ИИИ (см. таблицу ниже) согласно требованиям законодательства периодически проходят обучение в учебных заведениях повышения квалификации по вопросам обеспечения радиационной безопасности (1 раз в 5 лет), и проходят оценку знаний (1 раз в 3 года).

Первичное обучение персонала, отвечающего за функционирование системы ФЗ ИИИ на радиационном объекте, осуществляется генеральным подрядчиком в процессе монтажа оборудования и сдачи его в эксплуатацию. По результатам обучения выдается документ, подтверждающий прохождение обучения. Переподготовка проводится один раз в три года, а также в иных случаях, связанных с изменениями в системе физической защиты.

Новые сотрудники проходят обучение по вопросам технической и физической безопасности (с упором на техническую безопасность) в первый рабочий день (обычно, обучение проходит один на один с непосредственным руководителем или руководителем данного направления). Все остальные сотрудники проходят повторный инструктаж-напоминание по данным вопросам раз в год с акцентом на интересующих темах. Официального механизма для определения эффективности обучения не установлено.

Не менее одного раза в год проводятся периодические тренировки по отработке действий персонала в случае совершения несанкционированного действия в отношении ИИИ (в рамках отработки действий в соответствии с Планом мероприятий по защите персонала и населения от радиационных аварий и их последствий, включая организацию оповещения и порядок реагирования) – результаты оформляются протоколом.

| № п/п | Должность | Ответственность за ФЗ ИИИ | Базовое образование | Место прохождения последнего обучения, оценки знаний | Документальное подтверждение прохождения обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | заместитель директора | ответственный за обеспечение ФЗ ИИИ в учреждении | ……. | повышение квалификации по вопросам обеспечения радиационной безопасности в …..(БНТУ, РИВШ и др.) | удостоверение о повышении квалификации от…… №……. |
|  |  |  |  | Оценка знаний в комиссии МЧС | Протокол оценки знаний от….. №…… |
| 2. | заведующий радиологическим отделением | ответственный за обеспечение ФЗ ИИИ в отделении | …….. | ……… | …….. |
| 3. | заведующий изотопной лабораторией | ответственный за обеспечение ФЗ ИИИ в изотопной лаборатории | …….. | ……… | …….. |

  - Предоставление права доступа.

В Учреждении определены следующие контролируемые зоны:

- пультовые;

- процедурные.

Доступ без сопровождения лиц, имеющих право доступа, разрешен в……...

Доступ в контролируемые зоны без сопровождения предоставляется только после прохождения удовлетворительной проверки благонадежности в соответствии с разделом 3.4. настоящего плана, а также при наличии необходимой квалификации и обучения в соответствии с разделом 3.2. настоящего плана.

Право доступа может быть отозвано в случаях:

- прекращения трудовых отношений;

- перевода в другое подразделение Учреждения;

- не прохождения аттестации;

- неблагонадежности персонала.

Персонал имеет идентификационные беджи, которые они должны носить все время, пока они находятся на территории Учреждения.

Персонал, имеющий право доступа без сопровождения, утверждается приказом директора Учреждения. К ним относятся:

……..

Учет лиц, имеющих доступ без сопровождения, а также отзыв права доступа осуществляются лицом, ответственным за ……... Инвентаризация записей проводится комиссионно не реже одного раза в год.

Информация, касающаяся персонала, имеющего доступ на объект, хранится у лица, ответственного за ……….

Доступ к информации ограниченного распространения предоставляется ограниченной группе лиц, которым она необходима для выполнения должностных обязанностей, согласно изложенному в разделе 3.7. настоящего Плана.

  - Благонадежность.

Проверка благонадежности всех лиц, обладающих санкционированным доступом в указанные в пункте 3.3. контролируемые зоны и/или к чувствительной информации, касающейся физической безопасности объекта, осуществляется отделом кадров.

При приеме на работу в Учреждение отдел кадров проводит проверку всех нанимаемых сотрудников:

- Биографии – как минимум, подтверждение данных удостоверения личности и паспортных данных,

- Проверка сведений о трудовой деятельности, образовании,

- Проверки алкогольной или наркотической зависимости (наличие справки из наркологического диспансера). Проверки в отношении алкогольной и наркотической зависимости выполняются до оформления на работу, а затем только в случае появления причины (авария, инцидент и т.д.).

Документальные подтверждения проводящихся проверок хранятся в отдельно заведенных делах на каждого сотрудника в сейфе.

  - Функциональные испытания системы ФЗ ИИИ.

Функциональные испытания системы ФЗ ИИИ включают в себя как испытания ограниченного объема, направленные на отдельные компоненты, так и широкомасштабные, направленные на систему ФЗ ИИИ в целом.

Дополнительно к проверкам работоспособности системы ФЗ ИИИ, функциональные испытания системы ФЗ ИИИ могут проверять эффективность системы ФЗ ИИИ (чтобы определить, насколько компонент или система в целом эффективны в выполнении предназначенной функции), включая испытания с участием предполагаемого нарушителя (чтобы определить, как компонент или система в целом выполняют свою функцию в конкретных условиях угрозы, определяемых сценарием).

Каждое функциональное испытание проводится в соответствии с планом функциональных испытаний, в котором отражена следующая информация:

- цель (цели) испытаний – что должно быть достигнуто выполнением данного испытания;

- ссылки на документацию изготовителя или поставщика (например, эксплуатационные процедуры), в которых установлены требования к функционированию;

- условия проведения испытания;

- подрядчик обеспечивает проверки работоспособности, функциональные испытания, техническое обслуживание и предоставляет средства измерительного контроля для обеспечения достоверности испытаний,

- ресурсы, необходимые для проведения испытания;

- все координационные требования утверждает руководитель Учреждения;

- процедура проведения испытаний;

- критерии оценки результатов испытаний.

Функциональные испытания системы ФЗ ИИИ проводятся с периодичностью не менее 1 раза в 3 месяца на основании графика.

Задача испытания: проверка работоспособности систем ФЗ ИИИ, оценка готовности персонала к несанкционированному действию.

Требования по проведению испытания: наличие графика проведения испытаний (с учетом необходимости периодичности проведения), учет справочных требований производителя оборудования систем ФЗ ИИИ, учет мер предосторожности против травматизма персонала, полнота проведения испытаний.

Процедура испытаний - это оценка:

- систем контроля доступа,

- работы пункта контроля сигнализации и реагирования на сигналы тревоги.

- датчиков обнаружения вторжения;

-  системы тревожной сигнализации;

- системы охранной телевизионной;

- устройств индикации вмешательства;

- средств связи;

- пульта контроля сигнализации.

Критерии оценивания – корректная работа оборудования системы ФЗ ИИИ, своевременное реагирование персонала.

Процедура проведения испытаний определяется регламентом проведения конкретных работ с регистрацией результатов в протоколах.

  - Техническое обслуживание системы ФЗ ИИИ.

Инженерные и технические средства ФЗ ИИИ обслуживаются персоналом службы эксплуатации и ремонта оборудования связи и других слаботочных систем, персоналом отдела АСУ Учреждения, а также внешней подрядной организацией по договору от ______ № _______.

Задачи технического обслуживания: предупредительное обслуживание и корректирующий ремонт.

Контрольный список оборудования и запасных частей системы ФЗ ИИИ (включая системы контроля доступа, датчики обнаружения вторжения и оценки сигналов тревоги, сигнализация) приведен в Приложении 1.

Специалистами Учреждения выполняются следующие работы: мелкое предупредительное обслуживание, такое как чистка внешних поверхностей оборудования и линз камер, проверка ослабленных соединений крепежа оборудования и кабеля.

Персонал внешней подрядной организации должен выполнять все остальные работы по техническому обслуживанию, не выполняемые персоналом Учреждения, а также корректирующий ремонт вышедших из строя компонентов. Конкретные задачи по выполнению технического обслуживания изложены в таблице Приложения 2.

Гарантийный срок обслуживания оборудования системы ФЗ ИИИ – 3 года.

График технического обслуживания в табличной форме приведен в Приложении 3.

В случае отказа компонентов инженерно-технических средств системы ФЗ ИИИ предусмотрены компенсирующие меры – …..

Контрольно-технический журнал состояния инженерно-технических средств системы ФЗ ИИИ ведется инженером внешней (подрядной) организации, ответственным за управление системы ФЗ ИИИ и техническое состояние ИТСФЗ ИИИ в Учреждении. Журнал содержит сведения об эксплуатационных испытаниях, отметки о неисправностях, техническом, гарантийном обслуживании, ремонте и замене оборудования.

Журнал учета ложных срабатываний системы ФЗ ИИИ хранится на посту охраны, ведется ….. (кем).

Плановая замена оборудования производится согласно жизненному циклу оборудования, но не реже 1 раза в …. лет. Ответственным за обеспечение ФЗ ИИИ ведется учет установленного оборудования системы ФЗ ИИИ и график его замены.

Дата ввода оборудования в эксплуатацию – ………. г.

  - Защита информации

Обеспечить защиту информации ограниченного распространения, включая документы, электронные данные и т.д., которая может быть использована для выяснения:

- месторасположения, перечня и характеристик ИИИ;

- плана обеспечения ФЗ ИИИ и других мер по обеспечению ФЗ ИИИ;

- элементов системы ФЗ ИИИ, включая исполнение и схемы установки ИТСФЗ;

- кратко- или долговременные недостатки в системе ФЗ ИИИ;

- мероприятий по кадровому обеспечению ФЗ ИИИ и способы реагирования в случае НСД;

- процедур предоставления доступа и средства контроля доступа;

- комбинаций замков и кодов ключей;

- информации по оценке угроз и уязвимости;

- планируемых дат, маршрутов и способов отправки или передачи ИИИ;

- приватной информации, связанной с проверками благонадежности лиц;

- срабатываний сигнализации СФЗ.

- имен персонала, которые обладают доступом к ИИИ;

- информации о проекте системы ФЗ ИИИ.

Защищаемая информация обозначается грифом «для служебного пользования», хранится в защищаемых сейфах ответственных лиц. Доступ к информации ограниченного распространения ограничен группой лиц, которым она необходима для выполнения должностных обязанностей, согласно утвержденному списку с отметкой в журнале. Информация уничтожается комиссией, назначаемой директором Учреждения, по актам. Копирование документов запрещается. Выдача документов производится по письменному разрешению директора Учреждения.

Информация на электронных носителях защищается паролями, список которых хранится у директора Учреждения и выдается при выдаче разрешения.

  - Планирование бюджета и ресурсов

При планировании бюджета учитываются:

- доплаты ответственным за ФЗ ИИИ;

- расходы на обучение, техническое обслуживание и ремонт оборудования;

- оплата за услуги Департаменту охраны МВД (в случае, если организация подлежит обязательной охране в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 25.10.2007 № 534).

- Система физической защиты ИИИ

4.1. Проект системы ФЗ ИИИ

Места расположения оборудования и СФЗ ИИИ (см. рисунок 2 и рисунок 3):

- территория Учреждения (ограждение, организация режимного въезда-выезда с территории),

- пультовые кабинетов дистанционно-лучевой терапии и изотопной лаборатории;

- процедурные кабинетов дистанционно-лучевой терапии и изотопной лаборатории.

Применяется дифференцированный подход, глубокоэшелонированная защита, предусмотренная требованиями ТКП 389-2012 для уровней А и Б:

Обнаружение – раскрытие попытки или реального вторжения нарушителя:

- срабатывание датчика;

- отправка сигнала тревоги;

- оценка сигнала тревоги;

- сообщение силам реагирования.

Задержка – препятствие продвижению нарушителя в выполнении несанкционированного действия, предоставляя тем самым время для реагирования:

- физические барьеры (капитальные стены, защитные двери и пленки, замки);

- охрана.

Реагирование – действия, предпринимаемые после обнаружения нарушителя, с целью предотвращения успешности выполнения несанкционированного действия:

- сообщение силам реагирования;

- развертывание сил реагирования;

- блокирование нарушителя;

- нейтрализация нарушителя.

Типы установленного оборудования приведены в приложении 1.

Информация об инженерно-технических средствах системы ФЗ ИИИ приведена в соответствующих разделах настоящего Плана.

  - Меры по обеспечению контроля доступа.

Въезд автотранспорта на территорию Учреждения в рабочее время осуществляется через КПП по пропускам, которые проверяются сотрудником ведомственной/вневедомственной охраны.

Вход в корпус осуществляется через ………, находящийся под охраной…….

Меры по обеспечению контроля доступа в контролируемых зонах представлены:

- кабинет дистанционно-лучевой терапии: электромеханический замок с набором PIN-кода допущенными лицами, беджи, биометрический контроль (отпечатки пальцев), правило двух лиц, применение видеокамер для контроля правила двух лиц.

- изотопная лаборатория: электромеханический замок с набором PIN-кода допущенными лицами, беджи, биометрический контроль (отпечатки пальцев), правило двух лиц, применение видеокамер для контроля правила двух лиц.

  - Средства задержки, обнаружения, оценки.

| Контролируемая зона | Средства задержки (барьеры) | Средства обнаружения | Метод, используемый для оценки ситуации |
| --- | --- | --- | --- |
| Въезд (вход) на территорию и в здание Учреждения | …. | …. | …. |
| Кабинет дистанционно-лучевой терапии | …. | …. | … |
| Изотопная лаборатория | …. | …. | …. |

Организация оценки и наблюдения

Учреждение оснащено …. стационарно установленными камерами, которые контролируют входы, и двери аварийных выходов и выходов. Они связаны с системой сигнализации для проведения оценки сигнала тревоги, но только для тех сигналов, которые активированы (большинство сигналов неактивны в течение дня). По этой причине камеры используются, прежде всего, для выполнения оценки в ночное время, и как средство сдерживания, а также для анализа зарегистрированных инцидентов, произошедших за день. Изображения записываются и контролируются на центральном посту Учреждения и хранятся в течение …. недель, затем поверх этих записей идет запись новых изображений.

Все элементы системы ФЗ ИИИ оборудованы источниками бесперебойного питания.

Средства связи во всех контролируемых зонах представлены городскими телефонами, радиостанциями для связи с КПП, тревожные кнопки расположены на пульте управления, у охранника на КПП, …. мобильных тревожных кнопок для персонала.

- Процедуры физической безопасности.

5.1. Повседневная работа, работа во внеурочные часы и аварийная работа.

На объектах Учреждения организована ……сменная …..дневная рабочая неделя (1 смена - с …. до …..; 2 смена – с….. до ……) с перерывом на обед с …. до …...

Аварийные работы (устранение неисправностей, ремонт и т.д.) производятся в рабочее/нерабочее время, только в присутствии инженерно-технического персонала Учреждения.

В пультовой постоянно присутствует персонал.

5.2. Открытие и закрытие объекта.

Открытие и закрытие охраняемых зон Учреждения, а также сдача объекта под охрану производится ……(кем). Получение ключей регистрируется ….(где) в журналах под роспись. Ключ от одного замка находится (у кого, где) ….., ключ от второго замка – (у кого, где).

5.3. Контроль ключей и замков.

Контроль ключей и замков осуществляется ответственным за управление ФЗ ИИИ.

При использовании ключей и замков обеспечивается их сохранность посредством:

- определения перечня лиц, имеющих право доступа к ключам;

- хранения ключей в сейфе, если они не используются;

- запрета на вынос ключей с РО или изготовление дубликатов ключей без разрешения уполномоченных лиц;

- обязательной проверки возврата ключей увольняющимися работниками (персоналом) или работниками (персоналом), в чьи обязанности больше не входит их использование;

- немедленного информирования руководства РО об утере любого ключа или подозрении об его утере;

- установки  кодов для сейфов, в которых хранятся ключи;

- немедленного изменения кодов сейфов, если произошло их разглашение, а также ежегодной смены кодов в ином случае;

- периодической инвентаризации ключей и замков.

5.4. Инвентаризация и учет радиоактивных источников.

Инвентаризация ИИИ проводится ежегодно. Приказом директора по Учреждению создается комиссия, которая проводит инвентаризацию ИИИ приказ от _____ (дата) № _____, с учетом места расположения ИИИ, радионуклида, радиоактивности на момент указанной даты, серийного номера, физической и химической формы.

Акт инвентаризации радиоактивных веществ, радиоизотопных приборов, аппаратов и установок в Учреждении, утвержденный директором учреждения _____ (дата).

При изменениях в акте инвентаризации Учреждение обязано в 15-дневный срок информировать об этом органы и учреждения осуществляющие Государственный санитарный надзор и надзор в области обеспечения радиационной безопасности (Госатомнадзор).

В течение 15 суток после замены, закупки или захоронения ИИИ информация представляется в Госатомнадзор.

Проводится ежедневная/еженедельная верификация (проверка наличия) ИИИ уровня ФЗ …. (ИИИ в радиологическом отделении) путем проверки функционирования установки и регистрация в журнале. Проводится ежедневная/еженедельная верификация (проверка наличия) ИИИ уровня ФЗ ….  (ИИИ изотопной лаборатории) путем обходов согласно графику с отметками в журнале.

- Реагирование.

6.1. План и организация реагирования

Наличие штатного подразделения охраны – отдел Департамента охраны МВД ……. районного УВД, тел. ____________.(в случае, если организация подлежит обязательной охране в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 25.10.2007 № 534)

Охранная сигнализация заведена на пульт системы централизованного наблюдения, который находится на территории областной больницы тел. ___________.

Наличие у охраны автотранспорта: …….

Наличие у охраны средств связи: ……...

……… проводит и руководит операциями сил реагирования.

Всего в охране постоянно находящихся на дежурстве в каждую смену - …. человек, вооруженных/невооруженных. Из …. сотрудников охраны Учреждения …. постоянно находятся в помещении проходной и обычно не покидает свой пост, чтобы отвечать на вызовы или сигналы тревоги. Другие ….. патрулируют по зданиям, отвечают на вызовы и оценивают сигналы тревоги.

Связь персонала охраны Учреждения осуществляется по ……. связи. Охрана Учреждения отвечает за то, чтобы входные двери в лечебные корпуса закрывались на замок (закрываются каждый вечер в ….) и затем открывались утром (….). Главный вход и выход в приемное отделение Учреждения открыты, однако после …. посетители (лица без пропусков) должны проходить специальную процедуру допуска в регистратуре/центральный пост, где им выдается пропуск посетителя.

В случае срабатывания тревожной сигнализации прибытие сил реагирования осуществляется в течение ….. минут. Среднее время реагирования составляет …. минут. Внешние силы реагирования местных правоохранительных органов прибывают через ….. минут после вызова.

Мероприятия по защите персонала от радиационной аварии и ее последствий содержатся в Плане мероприятий по защите работников (персонала) и населения от радиационной аварии и ее последствий, утвержденного директором Учреждения (дата утверждения) и согласованные Госатомнадзором, Центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (дата согласования).

В случае событий, связанных с физической безопасностью, компенсирующими мерами является…..

  - Взаимодействие (для организаций, подлежащих обязательной охране Департаментом охраны МВД в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 25.10.2007 № 534)

Связь с Департаментом охраны МВД осуществляется посредством тревожных кнопок и телефонной связи.

Периодически согласно графику осуществляется проверка функционирования средств связи.

После срабатывания тревожного сигнала дополнительная информация силам охраны сообщается по телефону.

Имеется 2 независимых канала связи с Департаментом охраны МВД:

- прямой  номер ведомственной АТС для связи с дежурным офицером департамента охраны;

- городской номер Белтелеком.

6.3. Аварийное реагирование и планирование на случай чрезвычайных ситуаций.

Учреждение несет ответственность за командование и контроль при чрезвычайных ситуациях до приезда сил реагирования. После приезда сил реагирования командование и контроль осуществляют силы реагирования с учетом информации, полученной от ответственного за …….

Действия сил охраны регламентируются законодательством Республики Беларусь.

Согласно постановлению СМ РБ от 10.04.2001 года № 495 в Учреждении разработан План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласованный с МЧС 26.01.2012 года и утвержденный директором учреждения 30.01.2012 года.

Согласно указанному Плану организация защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Учреждения представлена следующим образом.

…….

  - Повышенный уровень угрозы.

В случае получения информации о повышении уровня угрозы организуется усиление охраны объекта, а также актуализация плана реагирования.

Ответственным за получение информации о повышении уровня угрозы является руководитель Учреждения.

Данная информация доводится до исполнителей в письменном виде, под роспись.

  - Сообщения о событиях, связанных с  физической безопасностью.

При обнаружении НСД в отношении ИИИ, и (или) ИТСФЗ об НСД сообщается в Департамент охраны МВД.

В течение 1 ч с момента обнаружения НСД  направляется оперативное сообщение (по телефону и в письменном виде) о нарушении при обращении с ИИИ в Госатомнадзор и дежурную службу Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;

В течение 24 часов после выявления нарушения направляется предварительное сообщение о нарушении при обращении с ИИИ в Госатомнадзор.

В течение 24 часов после  получения дополнительной информации, эта информация также сообщается в Госатомнадзор и дежурную службу Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Вся информация  направляется в указанные адреса в письменном виде.

Информация должна включать:

- оперативное сообщение о нарушении при обращении с ИИИ;

- предварительное сообщение о нарушении при обращении с ИИИ;

- акт расследования нарушения при обращении с ИИИ.

Оперативное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование РО;

- наименование и тип ИИИ;

- дату и время нарушения при обращении с ИИИ;

- характеристику нарушения;

- отсутствие (наличие) пострадавших, подвергшихся облучению;

- отсутствие (наличие) радиоактивного загрязнения окружающей среды;

- должность, фамилию и инициалы передавшего оперативное сообщение.

Предварительное сообщение о нарушении при обращении с ИИИ должно содержать следующую информацию:

- наименование РО;

- наименование и тип ИИИ;

- дату и время нарушения при обращении с ИИИ;

- характеристику нарушения;

- данные о радиационном воздействии на персонал, население и окружающую среду;

- должность, фамилию и инициалы передавшего предварительное сообщение.

Для проведения расследования нарушения на основном этапе создается комиссия, по результатам работы которой составляется акт расследования нарушения при обращении с ИИИ.

Акт о расследовании нарушения не позднее 2 суток после его подписания председателем комиссии должен быть направлен в Госатомнадзор.

Учреждение обеспечивает регистрацию всех нарушений, произошедших при обращении с ИИИ.

Ответственность за отчетность в части нарушений обращения с ИИИ, связанных с ФЗ ИИИ, несет  ответственный за обеспечение ФЗ ИИИ в Учреждении.

Председателем комиссии, расследующей нарушения, является директор Учреждения.

(должность)Учреждения,

ответственный за обеспечение ФЗ ИИИ                     Подпись                            ФИО

Приложение 1

Список оборудования и запасных частей системы ФЗ ИИИ

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Количество | Год выпуска/установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Ответственный за ………………                                Подпись                      ФИО

Приложение 2

Задачи по выполнению технического обслуживания системы ФЗ ИИИ

Ориентировочный образец:

Техническое обслуживание системы ФЗ ИИИ направлено на обеспечение готовности системы ФЗ ИИИ к эксплуатации, предупреждение сбоев в их работе, поддержание параметров системы ФЗ ИИИ в пределах, определенных эксплуатационной документацией.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту системы ФЗ ИИИ осуществляются на договорной основе в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Договоры на техническое обслуживание систем СФЗ заключаются только на исправную, полностью укомплектованную, в том числе эксплуатационной документацией на русском и (или) белорусском языках, технику.

Техническое обслуживание системы ФЗ ИИИ различается содержанием операций и в зависимости от периодичности выполнения подразделяется на ТО-1, ТО-2, ТО-3.

ТО-1 представляет собой технический осмотр, заключающийся в определении работоспособности системы ФЗ ИИИ визуально и по органолептическим признакам (шумы, запахи и т.д.), и включает в себя следующие работы:

внешний осмотр;

проверка комплектности системы ФЗ ИИИ;

проверка изоляции кабелей и соединений на наличие повреждений и обрывов;

проверка составных частей системы ФЗ ИИИ на отсутствие механических повреждений;

проверка действия защитных устройств и электрических цепей согласно эксплуатационной документации.

Периодичность выполнения ТО-1 согласовывается с владельцем (пользователем) системы ФЗ ИИИ и выполняется не реже чем один раз в месяц.

ТО-2 представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности системы ФЗ ИИИ при ее эксплуатации, выполняемый через определенные интервалы времени, и включает в себя следующие работы:

очистка поверхностей блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей системы ФЗ ИИИ;

проверка на отсутствие окисленных контактов, разъемов подключения кабелей, штепселей кабелей;

проверка надежности крепления блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей системы ФЗ ИИИ;

проверка работоспособности системы ФЗ ИИИ по встроенным приборам, индикаторам, контрольным тестам.

Конкретное содержание и периодичность выполнения ТО-2 по каждому виду системы ФЗ ИИИ устанавливаются в эксплуатационной документации.

ТО-3 представляет собой проверку технического состояния системы ФЗ ИИИ, определяющую значение основных технических характеристик, указанных в эксплуатационной документации, и включает в себя следующие работы:

инструментальный контроль основных технических характеристик;

проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на четкость фиксации, срабатывание защитных устройств и блокировок;

проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

проверка состояния деталей, узлов, механизмов;

устранение выявленных повреждений с частичной разборкой неисправной части аппарата (снятие панелей, кожухов, ручек органов управления) и при необходимости заменой запасных частей с последующей регулировкой и проверкой работоспособности.

Сроки выполнения ТО-3:

периодически согласно эксплуатационной документации;

после выполнения работ, которые могли повлечь за собой изменение технических параметров, определенных в эксплуатационной документации.

Журнал технического обслуживания системы ФЗ ИИИ

| № п/п | Наименование работ | Дата | Время | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

График технического обслуживания системы ФЗ ИИИ

Ориентировочный образец:

| Наименование работ | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | Текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО 1: внешний осмотр; проверка комплектности систем СФЗ; проверка изоляции кабелей и соединений на наличие повреждений и обрывов; проверка составных частей систем СФЗ на отсутствие механических повреждений; проверка действия защитных устройств и электрических цепей согласно эксплуатационной документации. ТО 2: очистка поверхностей блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей систем СФЗ; проверка на отсутствие окисленных контактов, разъемов подключения кабелей, штепселей кабелей; проверка надежности крепления блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей систем СФЗ; проверка работоспособности систем СФЗ по встроенным приборам, индикаторам, контрольным тестам. ТО 3: инструментальный контроль основных технических характеристик; проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на четкость фиксации, срабатывание защитных устройств и блокировок; проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; проверка состояния деталей, узлов, механизмов; устранение выявленных повреждений с частичной разборкой неисправной части аппарата (снятие панелей, кожухов, ручек органов управления) и при необходимости заменой запасных частей с последующей регулировкой и проверкой работоспособности | 1 раз в мес. | согласно экспл. докум. | согласно экспл. докум. |  |

Приложение 4

Перечень

действующих нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов

| [1] | Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» от 5 января 1998 г. № 122-З |
| --- | --- |
| [2] | Положение о лицензировании отдельных видов деятельности Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» |
| [3] | Закон Республики Беларусь «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь» от 3 июня 1993 г. N 2341-XII |
| [4] | Указ Президента Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности» |
| [5] | Положение о порядке государственной регистрации источников ионизирующего излучения и ведения единой государственной системы учета и контроля источников ионизирующего излучения Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2009 № 562 |
| [6] | Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие положения» Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31.05.2010 г. № 22 |
| [7] | Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Требования к структуре и содержанию отчета по обоснованию безопасности радиационного объекта» Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.12.2011 г. № 73 |
| [8] | Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (НПБ 5-2005) Утверждены приказом главного государственного инспектора республики Беларусь по пожарному надзору от 28.04.2006 г. № 68 |
| [9] | СанНиП «Требования к радиационной безопасности», Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» Утверждены постановлением Министерства здравоохранения от 28 декабря 2012 г. № 213 |
| [10] | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», Утверждены постановлением Министерства здравоохранения от 31.12.2013 № 137 |
| [11] | ТКП «Правила физической защиты источников ионизирующего излучения» Утвержден постановлением МЧС, МВД, КГБ от 18 мая 2012 г. № 31/142/20 |

Указанные НПА могут быть получены посредством использования справочных правовых систем семейства «КонсультантПлюс».